Ek-6

AÇIKLAMA NOTLARI

GİRİŞ

(i) Bu Sözleşmenin 43 ncü maddesinin hükümlerine uygun olarak açıklama notları Sözleşmenin ve eklerinin bazı hükümlerine yorumlar getirir. Aynı zamanda bazı tavsiye edilen uygulamaları da tanımlar.

(ii) Açıklama notları bu Sözleşmenin hükümlerini veya eklerini değiştirmez, sadece onların içeriğine, anlamına ve uygulama alanına daha kesinlik getirir.

(iii) Özellikle, Sözleşmenin gümrük mührü altında taşımacılık yapan karayolu taşıtlarının kabulü için gerekli teknik şartlarla ilgili 12 nci maddesi ve 2 no.lu ekine bağlı olarak, bu hükümlere uygun olması açısından Akit Taraflarca kabul edilecek yapım tekniklerini belirler. Aynı zamanda açıklama notları, gereken yerlerde, bu hükümlerle bağdaşmayan yapım tekniklerini de belirler.

(iv) Açıklama notları, teknolojideki gelişmeleri ve ekonomik talepleri dikkate alacak şekilde sözleşme ve eklerinin hükümlerinin uygulanmasında kolaylık sağlar.

NOT :  Açıklama Notları Sözleşme Ana Metni ve Eklerinde ilgili maddelerde belirtildiğinden burada tekrar belirtilmemiştir.

Kroki No. 1

İZOLE EDİLMİŞ YÜKLEME BÖLÜMLÜ TAŞITLARIN KAPILARINDAKİ MENTEŞE VE GÜMRÜK MÜHÜRÜ TERTİBATINA İLİŞKİN ÖRNEK

Kroki No. 1a

MENTEŞE PİMİNİN ÖZEL OLARAK KORUNMASINI GEREKTİRMEYEN MENTEŞE ÖRNEĞİ

Aşağıda gösterilen menteşe 2.2.1 (b) fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan gerekliliklere uygunluk sağlar. kayışın ve menteşe plakasının tasarımı, kayışın omuzları menteşe plakasının uçlarının arkasından uzadığından pim için herhangi özel bir korumayı gereksiz hale getirir. Bu nedenle, korunmasız pimin çıkarılmış olması halinde bile bu omuzlar mühürlenmiş kapının menteşeli taraftan herhangi bir iz bırakmadan açılmasını engeller.

Kroki No. 2

METAL SÜRGÜ HALKALI BRANDALI TAŞITLAR

Kroki No. 2a

DÖNER HALKA ÖRNEĞİ ("D"HALKASI)

Kroki No. 3

TAŞIT BRANDALARININ BAĞLANMASINA İLİŞKİN BİR TERTİBAT ÖRNEĞİ

Aşağıda gösterilen cihaz, Ek-2, Madde 3, 11(a) fıkrasının son kısmının gerekliliklerini karşılar. Ayrıca, Ek-2, Madde 3 fıkra (a) ve 6 (b) fıkrası gerekliliklerini de karşılar.

{ECE/TRANS/17/Değ.17; 1 Ekim 1994 tarihinde yürürlüğe girdi.}

Kroki No. 4

BRANDA BAĞLAMA TERTİBATI

Kroki No. 5

İZOLE EDİLMİŞ KAPI İNŞAATININ İÇ TARAFINDAN YERLEŞTİRİLMİŞ KAPI SÜRGÜSÜ ÖRNEĞİ

(06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 99/12863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir.)

# Text boxes

GÜMRÜK MÜHÜR TERTİBATI

Kapı

Mil bölümü

Mil yatağı

Mil

İzolasyon maddesi

Kaynak yapılarak tamamen deforme edilmiş kilit vidası. Kapı mühürlendiği zaman yaklaşılamaz.

Kol

Gümrük mührü için delikler

Arka plakası

Kaynatılarak deforme edilmiş kilit vida ve cvata başı

Metal kılavuz plakası

Menteşe

Tamamen kaynatılmış ve deforme olmuş vida veya civata başı

Metal kılavuz halkası

Menteşe kanadı

Menteşe plakasının kenarları

Pim

Omuzlar

Kayış

Kayış

Pim

Omuzlar

60 cm

Çift delikli halka

Metal

çubuk

Ortası çubuklu alternative halka

Bağlantı teli

İKİNCİ ŞEKİL

BİRİNCİ ŞEKİL

Çubuk bağlantı noktaları

60 cm

Perçin

Perçinli 'D' halkasının sonu

Döner 'D' halkası

Montaj tablası

Yay muhafazası

Yay

Bağlantı rondelası

Duvar

Branda

Branda bağlama halkası

Tespit halkası

Metal delikler

Metal çubuk, perçinlenmiş

Branda kısmı

Demir kiriş

Taban

Tespit halkası

Bağlama halatı

Aşağıda çizimi verilen tertibat Ek-2, madde 3, 6 (a) ve (b) bendi gerekliliklerini karşılamaktadır.

Branda

Kapı-sonu görüntüsü

Kroki No. 5.1

Kroki No. 5.2’e bakınız.

Kroki No. 5.3’e bakınız

Kilitleme çubuğu

Menteşe

Tahta

Lastik mühür şeridi

Güvenli yaka

Sürgülü iğne

Metal levha

Köpüklü yalıtım

Kroki No. 5.2

Kroki No. 5.3

Kilitleme çubuğu için oturma yeri

Dış kabuk

Tahta yalıtım

Metal levha

İç kabuk

Köpüklü yalıtım

Sürgülü iğne

Güvenli yaka

Kilitleme çubuğu